## Slide 1: TERMIČKA ZAŠTITA

## Slide 2: Rizici hladnoće
Neki primjeri
- rukovanje pakiranjima hladne hrane,
- rad vani tijekom zime,
- rad u hladnjači,
- održavanje hladnjača i hladnih prostorija,
- zimski transport ulja,
- rukovanje hladnim tekućinama,
- priprema hrane,
- ...
Vjetar, vlažnost i trajanje rada čine moje aktivnosti mnogo težim!!!

## Slide 3: Industrije gdje je prisutan rizik hladnoće
- Rad u skladištu,
- Transport: zrak, cesta, voda, željeznica,
- Industrija hrane,
- Javne službe: skupljanje otpada, park i rekreacija,
- Građenje i konstrukcije,
- Poljoprivreda i šumarstvo,
- Rad na platformama i pročišćavanje kemikalija,
- ...

## Slide 4: Posljedice hladnoće na ruke
Lokalne i kratkotrajne posljedice
- ozebline,
- koža se lijepi na smrznutu površinu (ako je temperatura < - 7°C),
- smanjenje pokretljivosti ruku (posebno ako je temperatura ruku < 24 °C)
Sistemske posljedice
- hipotermija (smanjuje se mogućnost racionalnih odluka),
- usporenje cirkulacije krvi u tijelu (Raynaud sindrom),
- pogoduje mišićno-skeletnim poremećajima.
Notes: Chilblain = engelures
Frost bite : gelures

## Slide 5: Razni tipovi hladnoće i vrućine
- Konvektivna hladnoća/vrućina: tip energije prenešen na ruku temperaturom zraka u kojoj se osoba našla (izlaganje ambijentu).
primjer: zadaci na otvorenom, tvornica papira
- Kontaktna hladnoća/vrućina: tip energije prenešen na ruku tijekom direktnog kontakta sa hladnom/vrućom površinom.
primjer: kriogenske aktivnosti, formiranje plastike
- Vrućina koja zrači: tip vrućine koji se širi disperzivno od infracrvenog izvora zračenja i kojeg ruka apsorbira.
primjer: proizvodnja stakla

## Slide 6: Zaštita ruku od rizika hladnoće
--- Zahtjevi za rukavice ---
Održati termalnu udobnost i dozvoliti zadržavanje dovoljno manualne preciznosti za sigurnost i efikasan rad
--- Odabir rukavica ---
Isulativni kapacitet i dizajn
Jednostruke i dvostruke rukavice
Rukavice sa pet prstiju i bez prstiju
--- Nošenje rukavica ---
Ne riješava hlađenje ruku u potpunosti, ali smanjuje intenzitet

## Slide 7: EN 511 Zaštitne rukavice protiv hladnoće
Ovaj standard određuje zahtjeve i testne metode za rukavice koje štite protiv konvektivne ili konduktivne hladnoće do -50 °C.
Zaštitne rukavice moraju odgovarati EN 420 zahtjevima:
  veličine,
  određivanje pH vrijednosti,
  označavanje rukavica,
  instrukcije za upotrebu.
EN 388: razina performansi na abraziju - 1 minimum,
razina performansi na trganje - 1 minimum.

## Slide 8: EN 511 – Performanse na hladnom
A B C

## Slide 9: EN 511 – Test na konvektivnu hladnoću
Insulacija rukavice je određena mjerenjem snage potrebne da se održi konstantna temperaturna razlika između površine grijaneg, modela ruke u punoj veličini i hladne ambijentalne temperature.
Testni princip
  Na ruku je navučena testna rukavica i stavljena u testnu zonu klimatizirane sobe.
  Ambijentalna temperatura je namještena na najmanje 20°C niže od temperature modela ruke.
  Kada testni aparat i uzorak dostignu stabilno stanje, uzimaju se mjerenja njihovih prosječnih vrijednosti za period od 10 mn.
  Termalna insulacija= T° ruke – ambijentalna T°
  potrošnja energije ruke
  Za vrijednost termalne insulacije uzima se prosjek dva nezavisna mjerenja.

## Slide 10: EN 511 – Test na kontaktnu hladnoću
Mjere se temperaturno spuštanje preko materijala za koji se zna da ima termičku otpornost i preko uzorka materijala koji je pod testom, i određuje se termička otpornost uzorka preko dobivenih vrijednosti.
Testna metoda je određena u ISO 5085-1 “Niska termička otpornost”.
Testni princip
  Uzorci se uzimaju sa dlana ruke jednog para rukavica.
  Testni uzorak se položi na vruću površinu (vanjska strana nepokrivena) a hladna površina se postavi ispod aparata.
  Poduprijeti hladnu površinu da se omogući cirkulacija zraka i pokriti sa okruglim materijalom koji ostvaruje pritisak od 6.9 kPa.
  Zabilježiti izmjerene temperature T1, T2 i T3.
  Kalkulacija: Termička otpornost testnog uzorka = T2 - T3
  Termička otpornost “standarda” T1 - T2

## Slide 11
EN 511 - Vodonepropusnost
Prodor vode ne smije se pojaviti prije nego istekne 30 minuta nakon starta testa. Testna metoda je zadana u EN 344, 5.12 “Određivanje prodora i apsorpcije vode”.
EN 511 – Ponašanje u odnosu na fleksibilnost
Premazane zaštitne rukavice ne smiju imati pukotine kada se testiraju u skladu sa metodom A od ISO 7854 “Određivanje fleksibilnosti rukavica ”
na -20°C.
EN 511 – Otpornost na hladnoću
Premazane zaštitne rukavice ne smiju imati pukotine kada se testiraju na -50°C. Testna metoda je zadana u ISO 4675 “Test savijanja na niskoj temperaturi”.

## Slide 12: Materijali
Chart: 
| minimalna temperatura bez pucanja materijala
nitril | 0
neopren | -20
PVC | -20
PE | -20
prirodni latex | -30
Prirodni latex je
insulativni materijal
Notes: Disposables will crack more easily than reusables.

## Slide 13: Vrućina i rizici od vatre
Neki primjeri:
- Rukovanje vrućim staklom, vrući odljevi, vruće drvene površine,
- Skidanje sa stroja guma, termoplastika,
- Varenje,
- Rad blizu tekućeg metala,
- ...

## Slide 14: Industrije gdje je prisutna vrućina i rizici od vatre
- Staklo, plastika, guma,
- Bolnice/laboratoriji
- Metalna industrija
- Papir

## Slide 15: Posljedice vrućine i vatre na ruke
Kratkotrajne posljedice
- sušenje kože,
- termičke opekline (direktne ili indirektne),
Dugotrajne posljedice
- rak (infra-crvena radijacija),
- ...

## Slide 16: EN 407 Zaštitne rukavice protiv termičkih rizika
Ovaj standard specificira opće zahtjeve, razine termičkih značajki, testne metode i označavanje zaštitnih rukavica protiv vrućine i/ili vatre.
Zaštitne rukavice moraju odgovarati EN 420 zahtjevima:
  veličine (rukavice razine 3 i 4 u jednom od testova biti će proizvedene tako da se mogu lagano ukloniti u hitnom slučaju),
  označavanje rukavica,
  upute za uporabu.
EN 388 : razina performansi na abraziju - minimum 1, razina performansi na trganje - minimum 1.

## Slide 17: EN 407 – Termičke performanse
A B C D E F

## Slide 18: EN 407 – Ponašanje pri gorenju
Ova metoda je zadana u ISO 6941 “Mjerenje značajki širenja plamena vertikalno postavljenih uzoraka”.
Testni princip
  Plamenik je postavljen ispod rukavice. Udaljenost između
  vrha plamenika i donjeg ruba rukavice ili srednjeg prsta
  mora biti 20 mm.
  Jedna rukavica je testirana za svako paljenje, 3 i 15 sekundi.
  Vrijeme zapaljenja i tinjanja se bilježi za svako paljenje.
  Ako se materijal topi, ne smije kapati i šav se ne smije raspasti na mjestu testiranja.

## Slide 19: EN 407 – Kontaktna vrućina
Testna metoda je zadana u EN 702 “Određivanje prijenosa kontaktne vrućine kroz zaštitnu odjeću ili materijal”.
Testni princip
  3 testna uzorka se izrežu iz područja dlana
  tri rukavice (dijameter 80 mm).
  Svaki uzorak materijala je postavljen na
  kalorimetar i grijač se zagrijavaju na potrebnu
  kontaktnu temperaturu.
  Grijač se spušta na kalorimetar sa uzorkom, i to konstantnom brzinom.
  Praćenjem termperature kalorimetra, određuje se prag.
  Od 3 pojedinačne vrijednosti praga, određuje se aritmetička sredina i izražava se u najbližoj cijeloj sekundi.

## Slide 20: EN 407 – Konvektivna vrućina
Testna metoda je zadana u EN 367 “Metoda određivanja prijenosa temperature pri izlaganju plamenu”.
Testni princip
  3 testna uzorka moraju biti veličine 140 x 140 mm.
  Horizontalno postavljeni testni uzorak djelomično se
  ograničava u kretanju.
  Podvrgava se iznenednom valu topline od 80 kW/m²
  od plamena ili plinskog plamenika postavljenog
  ispod njega.
  Vrućina koja prolazi kroz uzorak mjeri se pomoću malog bakrenog kalorimetra na vrhu, i u kontaktu sa uzorkom.
  Od 3 pojedinačne vrijednosti praga, određuje se aritmetička sredina i izražava se u najbližoj cijeloj sekundi.

## Slide 21: EN 407 – Vrućina koja zrači
Testna metoda je zadana u EN 366 “Metoda testne procjene materijala i sastavnih dijelova materijala kada su izloženi izvoru vrućine koja zrači” - metoda B.
Testni princip
  Uzimaju se 2 uzorka sa gornje strane
  rukavica (70 x 170 mm).
  Testni uzorak se fiksira preko prednje
  strane kalorimetra i izlaže se valu topline
  jakosti od 20 kW/m².
  Od zabilježenih podataka povećanja temperature kalorimetra u odnosu na vrijeme, određuju se faktor prijenosa topline i razni nivoi prijenosa topline.
  Određuje se aritmetička sredina dvije pojedinačne vrijednosti i izražava se u najbližoj cijeloj sekundi.

## Slide 22: EN 407 – Male kapljice topljenog metala
Testna metoda je zadana u EN 348 “Određivanje ponašanja materijala u doticaju sa malim količinama topljenog metala”.
Testni princip
  4 testna uzorka se uzimaju sa svakog
  dlana i gornje strane rukavice (120 x 20 mm).
  Vertikalno postavljen uzorak prima na sebe
  male količine otopljenih kapljica metala.
  Mjeri se broj kapljica koji je potreban da izazove 40°K povećanje temperature u senzoru iza uzorka.
  Izračunava se aritmetička sredina i izražava se u najbližoj cijeloj sekundi.

## Slide 23: EN 407 – Velike količine topljenog metala
Testna metoda je zadana u EN 373 “Procjena otpornosti materijala na zapljuskivanje otopljenim metalom”.
Testni princip
  Koriste se 3 testna uzorka veličine
  120 x 120 mm.
  Testni uzorak se testira izlijevanjem
  male količine topljenog metala na njega, pod određenim kutom.
  Šteta se procjenjuje postavljanjem simulantom kože od PVC-a direktno ispod testnog uzorka i bilježeći štetu na simulantu kože nakon izlijevanja.
  Test se ponavlja dok se ne pronađe najmanja količina koja prouzročuje oštećenje na simulantu kože.

## Slide 24: Otpornost na vrućinu raznih materijala
Chart: 
| maksimalna temperatura koju materijal može podnijeti
PVC / PE | 90
koža | 100
pamuk | 150
nitril | 150
neopren | 180
prirodni latex | 180
kevlar | 450
Notes: This temperature is the maximum the material can stand.

## Slide 25
Zaštita ruku od hladnoće
--- Zahtjevi za rukavice ---
Rukavice moraju zadržati lokalnu toplinsku udobnost i istovremeno dozvoljavati dovoljnu pokretljivost za manualnu preciznost, za sigurno i efikasno obavljanje posla.
--- Odabir rukavica ---
Insulativni kapacitet i dizajn
Rukavice sa prstima i bez prstiju